## Slide 1
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СБОРОЧНАЯ ЯЧЕЙКА
Gantry Robot
S7-300
TIA Portal V20
S7-PLCSIM
Factory I/O
Практика по производственной практике · 2026

## Slide 2
Постановка задачи
Разработать полный цикл управления виртуальной сборочной ячейкой — от приёма сырья до выхода готового изделия — и проверить логику без физического контроллера.
Разработать алгоритм управления виртуальной сборочной ячейкой
Организовать подачу основания и крышки
Контролировать положение и зажим деталей
Управлять Gantry Robot по осям X и Z, а также захватом
Проверить алгоритм в Factory I/O без физического PLC
GANTRY ROBOT
02

## Slide 3
Архитектура проекта
TIA Portal V20
Разработка LAD-программы и конфигурация контроллера S7-300.
S7-PLCSIM
Виртуальное исполнение PLC-программы без физического оборудования.
Factory I/O
3D-модель сцены Assembly / Assembler Control для визуализации процесса.
Дискретные I/O связывают виртуальный контроллер с объектами сцены Factory I/O
GANTRY ROBOT
03

## Slide 4
Factory I/O — сборочная ячейка
Base conveyor
Lid conveyor
Base emitter
Clamp base
Clamp lid
Gantry
(X / Z)
Assembly point
Exit conveyor — готовое изделие
Assembler Control_Almaz
В сцене используются конвейеры, эмиттеры, датчики, зажимы и Gantry-механизм.
Виртуальная модель позволяет наблюдать результат выполнения PLC-логики в реальном времени, до подключения физического оборудования.
GANTRY ROBOT
04

## Slide 5
Последовательность работы
1
Start
Запуск системы
2
Feed
Подача основания и крышки
3
Position
Обнаружение датчиками
4
Clamp
Фиксация деталей
5
Move
Перемещение по X / Z
6
Grab / Assembly
Захват и сборка
7
Exit
Выход изделия
Полный цикл выполняется циклически: после выхода изделия ячейка автоматически готова к приёму следующей пары деталей.
GANTRY ROBOT
05

## Slide 6
PLC-программа в TIA Portal
Основная логика реализована в организационном блоке OB1 на языке LAD (Ladder Logic).
В программе используются внутренние маркеры (M), условия межблокировок между командами перемещения и захвата.
Временные задержки реализованы через функциональные блоки TON (Timer On-Delay).
T0 – T3
основные блоки данных (DB)
таймеров, используемых в цикле сборки
Сеть 13 — фрагмент LAD
"Lid clamped" I0.4
"Move Z" Q0.1 (S)
"Move Z" Q0.1
"T0" TON 3s
"T0".Q
"Move X" Q0.0 (S)
GANTRY ROBOT
06

## Slide 7
Основные входы / выходы
ВХОДЫ (Inputs)
Сигнал | Адрес
Start | I1.2
Reset | I1.3
Moving X | I0.0
Moving Z | I0.1
Base at place | I0.6
Lid at place | I0.3
Base clamped | I0.7
Lid clamped | I0.4
ВЫХОДЫ (Outputs)
Сигнал | Адрес
Move X | Q0.0
Move Z | Q0.1
Grab | Q0.2
Clamp base | Q0.7
Clamp lid | Q0.4
Bases conveyor | Q0.6
Lids conveyor | Q0.3
Base / Lid emitter | Q1.4 / Q1.5
GANTRY ROBOT
07

## Slide 8
Таймеры и последовательность
T3
100 ms
Короткая задержка управления подачей
T0
3 s
Выдержка операции захвата / перемещения
T1
1 s
Временная выдержка следующей стадии
T2
3 s
Обработка состояния выхода детали
Все таймеры реализованы как IEC-блоки TON с собственными блоками данных DB1 – DB4.
GANTRY ROBOT
08

## Slide 9
Проверка в S7-PLCSIM + Factory I/O
Программа исполняется виртуально на S7-300.
Factory I/O отображает состояние технологического объекта.
Изменение датчиков влияет на PLC-логику.
Выходные сигналы PLC управляют виртуальными приводами.
Проверяется полный цикл — от подачи компонентов до выхода изделия.
Датчики Factory I/O
PLC-логика
S7-PLCSIM
Приводы (Actuators)
Сцена
Factory I/O
GANTRY ROBOT
09

## Slide 10
Результат проекта
Рабочая виртуальная ячейка
Создана полностью функционирующая сборочная ячейка в Factory I/O.
Подача и позиционирование
Реализована логика подачи и точного позиционирования компонентов.
Зажимы и Gantry Robot
Добавлены зажимы и управление перемещением по осям X / Z.
Временные задержки
Реализованы TON-таймеры и обработка выхода готового изделия.
GANTRY ROBOT
10

## Slide 11
Выводы
1
Связка TIA Portal V20 + S7-PLCSIM + Factory I/O позволяет выполнять software-in-the-loop проверку алгоритма.
2
S7-300 обеспечивает необходимый набор дискретных I/O для полноценной реализации проекта.
3
Виртуальная модель ускоряет отладку последовательности операций и снижает риск ошибок при переходе к физическому оборудованию.
GANTRY ROBOT
11

## Slide 12
GitHub и материалы проекта
github.com/ViyeiraAlmaz/Gantry-Robot
GANTRY ROBOT
12